## Slide 1
电镀及
电解池原理
Notes: 1

## Slide 2
铝合金腔体镀银
铜谐振器镀银
铝合金盖板镀银
铝合金传输线镀银
铁支架热镀锌
铜SMA接头镀金
铜接头镀三元合金
铜线镀锡
铁支架镀彩锌
生活中常见的电镀品

## Slide 3
阴极
阳极
铜
CuCl2溶液
镀件

## Slide 4: 一、电解原理
现象：
阳极有气泡，有刺激性气味，并能使湿润的KI-淀粉试纸变蓝
阴极碳棒上有一层红色固体（铜）析出
阴极
阳极
铜
CuCl2溶液
镀件

## Slide 5: 为什么？
通电前：溶液中的离子
阳离子：H+、Cu2+
阴离子：OH-、Cl-
自由运动
通电后（直流电）：
（1）离子移动方向
阳离子移向阴极，阴离子移向阳极
阴极
阳极
铜
CuCl2溶液
镀件

## Slide 6
（3）电极反应:
阳极： 2Cl--2e- =Cl2↑氧化反应
阴极：Cu2++2e- =Cu 还原反应 总反应：
（2）离子放电： 阳离子：Cu2+得电子
阴离子：Cl-失电子
CuCl2 Cu+Cl2 ↑
电解

## Slide 7
★离子放电顺序：
①活性电极时：金属失电子
②惰性电极时：阴离子失电子
S 2->SO32->I ->Br ->Cl ->OH ->(含氧酸根离子）
Ag+>Hg2+> Fe3+> Cu2+>H+>Pb2+>Sn2+>Fe2+>Zn2+> Al3+>Mg2+>Na+>Ca+>K+
注意：当离子浓度相差较大时，
放电顺序可能发生变化
溶液中的阳离子得电子
阳极：
阴极:

## Slide 8
装置
原电池
电解池
实例
原理
形成条件
电极名称
电子流向
电流方向
电极反应
能量转化
应用
自发发生氧化还原反应
电流通过引起氧化还原反应（非自发）
两个电极、电解质溶液、形成闭合回路、自发发生氧化还原反应
电源、电极（惰性或非惰性）、电解质溶液、形成闭合回路
由电极本身决定
正极：流入电子 负极：流出电子
由外电源决定
阳极：连电源正极 阴极：连电源负极
（外电路）负极 → 正极
负极→阴极
阳极→正极
正极→负极→电解质→正极
正极→阳极→电解质→阴极→负极
负极：Zn - 2e- =Zn2+（氧化反应）
正极：2H+ + 2e- =H2↑（还原原应）
阳极：2 Cl- - 2e- = Cl2 ↑(氧化反应)
阴极: Cu2+ + 2e- = Cu (还原反应)
化学能→ 电能
电能→化学能
设计电池、金属防腐
氯碱工业、电镀、电冶、金属精炼
铜锌原电池
电解氯化铜溶液
Notes: 8

## Slide 9
★电解规律
阴极
阳极
氯
气
铜
实例
电极反应
电解质浓度
PH值
溶液复原
CuCl2
阳极：2Cl--2 e- =Cl2↑
阴极：Cu2++ 2e-=2Cu↓
减小
减小
CuCl2
CuCl2溶液
CuCl2 Cu+Cl2 ↑
电解
1、电解电解质型

## Slide 10
阳极
阴极
氧气
氢
气
实例
电极反应
电解质浓度
PH值
溶液复原
Na2SO4
阳极: 4OH- -4e- = 2H2O+O2↑
阴极: 4H ++ 4e- = 2H2 ↑
变大
不
变
加H2O
Na2SO4溶液
2H2O 2H2↑ +O2↑
电解
2、电解水型

## Slide 11
阳极
阴极
氯气
氢
气
实例
电极反应
电解质浓度
PH值
溶液复原
NaCl
阳极: 2Cl--2e- =Cl2↑
阴极: 2H ++ 2e- =H2 ↑
2NaCl+2H2O 2NaOH+H2 ↑ + Cl2 ↑
电解
减小
增
大
加
HCl
NaCl溶液
3、放氢生碱型

## Slide 12
实例 | 电极反应 | 电解质浓度 | PH值 | 溶液复原
CuSO4 |  |  |  | 
阳极
阴极
氧
气
铜
阳极: 4OH- - 4e- = 2H2O+O2↑
阴极：2Cu2++ 4e- =2Cu
减小
减小
加
CuO
CuSO4溶液
2CuSO4+ 2H2O 2Cu +O2 ↑+ 2H2SO4
电解
4、放氧生酸型

## Slide 13
Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+> H+>Pb2+ >Sn2+ >Fe2+>… >Na+>Ca2+>K+
S2－>SO32－>I－>Br－>Cl－> OH－ >含氧酸根离子
①
②
③
④
电解规律小结（惰性电极）
②④组合的电解质水溶液 电解水
②③组合的电解质水溶液 放氢生碱
①③组合的电解质水溶液 电解电解质
①④组合的电解质水溶液 放氧生酸

## Slide 14
1.把溶液中存在的所有离子（包括水电离出的）分成阳离子组和阴离子组。
2.根据放电顺序，阳离子在阴极得电子，而阴离子在阳极失电子，完成电极反应
3.两电极反应式合并得总反应（弱电解质写成分子形式）
电解的电极反应写法（惰性电极）
掌握方法
事半功倍哟！

## Slide 15
电镀
铁片
铜片
硫酸铜溶液
①电极：
阳极——镀层金属
阴极——待镀金属制品
②电镀液：含有镀层金属离子的电解质溶液。